MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIEDADE: Fazenda Manimbú		RPPN: Reserva Manimbú

PROPRIETÁRIO: Antônio Monteiro da Silva Filho

ÁREA: 7,6090 há					PERÍMETRO: 1.053,9430 m

MUNICÍPIO: Rio Largo				UF: AL

CONFRONTANTES E LIMITES

À leste com ; à oeste com ; ao norte com ; e ao sul com .

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, de coordenadas geográficas – Datum Horizontal SAD69 – latitude 9°24'28" S e longitude 35°49'30" W e coordenadas UTM   189732 E e 8958819 N, com Meridiano Central 36° no fuso 25L, confrontando com os seguintes azimutes e distâncias: 40º01'49'' e 32,6497m até encontrar com o ponto 2; com o seguinte azimute e distância 29º28'33'' e 26,4197m até encontrar com o ponto 3; com o seguinte azimute e distância 23º44'58'' e 27,3130m até encontrar com o ponto 4; com o seguinte azimute e distância 5º54'22'' e 29,1548m até encontrar com o ponto 5; com o seguinte azimute e distância 358º43'37'' e 90,0222m até encontrar com o ponto 6; com o seguinte azimute e distância 349º17'13'' e 37,6563m até encontrar com o ponto 7; com o seguinte azimute e distância 350º32'16'' e 36,4966m até encontrar com o ponto 8; com o seguinte azimute e distância 1º50'51'' e 31,0161m até encontrar com o ponto 9; com o seguinte azimute e distância 1º58'30'' e 29,0172m até encontrar com o ponto 10; com o seguinte azimute e distância 7º35'41'' e 30,2655m até encontrar com o ponto 11; com o seguinte azimute e distância 11º18'36'' e 20,3961m até encontrar com o ponto 12; com o seguinte azimute e distância 12º48'15'' e 22,5610m até encontrar com o ponto 13; com o seguinte azimute e distância 11º18'38'' e 15,2971m até encontrar com o ponto 14; com o seguinte azimute e distância 51º00'32'' e 27,0185m até encontrar com o ponto 15; com o seguinte azimute e distância 105º38'32'' e 25,9615m até encontrar com o ponto 16; com o azimute e distância 108º26'06'' e 15,8114m até encontrar com o ponto 17; com o azimute e distância 102º31'44'' e 18,4391m até encontrar com o ponto 18; com o azimute e distância 94º58'11'' e 23,0868m até encontrar com o ponto 19; com o azimute e distância 107º44'41'' e 26,2488m até encontrar com o ponto 20; com o azimute e distância 113º11'55'' e 7,6158m até encontrar com o ponto 21; com o azimute e distância 99º27'44'' e 6,0828m até encontrar com o ponto 22; com o azimute e distância 80º32'16'' e 6,0828m até encontrar com o ponto 23; com o azimute e distância 150º15'18'' e 8,0623m até encontrar com o ponto 24; com o azimute e distância 126º52'12'' e 5,0000m até encontrar com o ponto 25; com o azimute e distância 131º25'25'' e 22,6716m até encontrar com o ponto 26; com o azimute e distância 141º20'25'' e 6,4031m até encontrar com o ponto 27; com o azimute e distância 198º26'06'' e 3,1623m até encontrar com o ponto 28; com o azimute e distância 191º18'36'' e 5,0990m até encontrar com o ponto 29; com o azimute e distância 185º54'22'' e 29,1548m até encontrar com o ponto 30; com o azimute e distância 182º54'39'' e 59,0762m até encontrar com o ponto 31; com o azimute e distância 186º03'15'' e 66,3702m até encontrar com o ponto 32; com o azimute e distância 186º06'56'' e 28,1603m até encontrar com o ponto 33; com o azimute e distância 185º00'47'' e 57,2189m até encontrar com o ponto 34; com o azimute e distância 181º00'18'' e 57,0088m até encontrar com o ponto 35; com o azimute e distância 181º54'33'' e 30,0167m até encontrar com o ponto 36; com o azimute e distância 198º26'06'' e 6,3246m até encontrar com o ponto 37; com o azimute e distância 176º25'25'' E e 16,0312m até encontrar com o ponto 38; com o azimute e distância 186º42'35'' e 17,1172m até encontrar com o ponto 39; com o azimute e distância 195º15'18'' e 11,4018m até encontrar com o ponto 40; com o azimute e distância 182º47'34'' e 41,0488m até encontrar com o ponto 41; com o azimute e distância 285º54'22'' e 200,6838m até encontrar com o ponto inicial 1, perfazendo um perímetro de 1.053,9430 metros e encerrando uma área de 7,6090  hectares (76.090,0000 m2).