Esto es la información de los parámetros que yo tengo en mi GvSIG para lo cual yo las pedí al Registro Inmobiliario y la Unidad Ejecutora.

INFORMACION DEL CRS

| Código del CRS seleccionado: 12005 | Repositorio: USR |
| --- | --- |
| Nombre del CRS: CRTM05 | Proyectado: sí |
| Nombre del datum: WorldGeodeticSystem1984 |  |

| Elipsoide: WGS 84 |
| --- |
| Semieje mayor | 6378137.0 |
| Inverso del aplanamiento | 298.257223563 |

| Meridiano origen: Greenwich |
| --- |
| Longitud del meridiano | 0.0 |

Proyección: Transverse_Mercator

Parámetros

| semi_major | 6378137.0 |
| --- | --- |
| semi_minor | 6356752.314245179 |
| central_meridian | -84.0 |
| latitude_of_origin | 0.0 |
| scale_factor | 0.9999 |
| false_easting | 500000.0 |
| false_northing | 0.0 |

Cadena proj4: +proj=tmerc +lat_0=0.0 +lon_0=-84.0 +k=0.9999 +x_0=500000.0 +y_0=0.0 +ellps=WGS84 +units=m